# Dieter’s

# Nixie Tube Data Archive

This file is a part of Dieter's Nixie- and display tubes data archive

If you have more datasheets, articles, books, pictures or other information about Nixie tubes or other display devices please let me know.

Thank you!

| Document in this file | Unknown Russian tube data book: different IN-type tube data |
| --- | --- |
| Display devices in this document | IN-1, IN-2, IN-4, IN-5A, IN-5B, IN-7, IN-7A, IN-7B, IN-8, IN-8-2, IN-9, IN-12A, IN-12B, IN-13, IN-14, IN-15A, IN-15B, IN-16, IN-17, IN-18, IN-19A, IN-19B, IN-19V, IN-20, IN-23, IN-26 |

Russian IN-Type Tubes

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ИН-1

Индикатор тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр высотой 17 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное, с цоколем (РШ19). Масса 35 г.

ИН-2

Индикатор тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр высотой 9 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное, миниатюрное (РШ27). Масса 10 г.

ИН-4

Индикатор тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр высотой 17 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное (РШ31). Масса 30 г.

ИН-5

Индикаторы тлеющего разряда. Катоды в форме латинских букв высотой 9 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное, миниатюрное (РШ27). Масса 10 г.

ИН-7

Индикаторы тлеющего разряда. Катоды в форме знаков и букв высотой 16 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное (РШ31). Масса 30 г

ИН-8

Индикаторы тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр (и запятой в ИН-8-2) высотой 18 мм. Индикация осуществляется через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное, с РШ27 у ИН-8 и гибкими вводами — у ИН-8-2, Масса 13 г.

ИН-9

Линейный индикатор тлеющего разряда. Индикация осуществляется через боковую поверхность баллона по длине светящейся линии. Оформление — стеклянное. Напряжение зажигания не более 148 В, рабочий ток — не более 12 мА, яркость свечения — не менее 40 кд/м2. Долговечность не менее 1000 ч. Масса 15 г.

ИН-12

Индикаторы тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр (и запятой у ИН-12Б) высотой 18 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное (РШ31а). Масса 20 г

ИН-13

Линейный индикатор тлеющего разряда. Индикация осуществляется через боковую поверхность баллона по всей длине светящейся линии. Индикатор имеет индикаторный (Кинд) и вспомогательный (Квс) катоды. Напряжение зажигания промежутка анод — вспомогательный катод — не более 140 В. Падение напряжения между анодом и индикаторным катодом — 102...107 В. Длина линейного участка характеристики — 100 мм. При длине светящейся линии 112 мм ток индикации составляет 3,8...4,3 мА, а при длине 12 мм — 0,3... 0,6 мА. Яркость светящейся линии — не менее 30 кд/м2. Долговечность не менее 1000 часов. Масса 15 г.

ИН-14

Индикатор тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр высотой 18 мм и двух запятых. Индикация осуществляется через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное, с гибкими выводами. Масса 20 г.

ИН-15

Индикаторы тлеющего разряда. Катоды в форме знаков и букв высотой 18 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное. Масса 20 г.

ИН-16

Индикатор тлеющего разряда. Оформление — с гибкими выводами. Масса 10 г.

ИН-17

Индикатор тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр высотой 9 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное, миниатюрное, с гибкими выводами. Масса 7 г.

ИН-18

Индикатор тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр высотой 40 мм. Индикация осуществляется через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное. Масса 35 г.

ИН-19

Индикаторы тлеющего разряда. Катоды в форме букв и символов высотой 18 мм. Оформление — стеклянное, миниатюрное, с гибкими выводами. Масса 20 г.

ИН-20

Линейный дискретный индикатор тлеющего разряда для счета импульсов с коэффициентом пересчета не более 100 и визуальной индикацией результатов в виде светящейся линии или точки. Максимальная длина светящейся линии — 140 мм. Для запуска используются импульсы положительной полярности. Напряжение зажигания — не более 400 В. Падение напряжения между анодом и катодом — не более 270 В. Амплитуда импульса сброса — не более 150 В. Оформление — стеклянное. Долговечность не менее 1000 ч. Масса 80 г.

ИН-23

Сегментный индикатор тлеющего разряда. Катоды в виде линий обеспечивают при соответствующей коммутации высвечивание арабских цифр, букв русского и латинского алфавитов и других знаков высотой 18 мм. Ток индикации катодов: К2, К4, К10 — не более 1,3 мА; К3, К6, К7, К9, К11, К13 —не более0,7 мА; К1, К5, К8, К12 — не более 0,3 мА. Оформление — стеклянное, с гибкими выводами. Масса 30 г.

ИН-26

Линейный счетно-индикаторный прибор для построения шкальных дискретных индикаторов с формой представления информации в виде столбика. Емкость счета — 133 единицы. Имеет четыре группы счетных анодов. Диаметр светящейся точки — не более 2,2 мм. Напряжение зажигания между катодом и соединенными между собой анодами — не более 360 В, напряжение горения разряда между катодом и соединенными между собой анодами — 160... 180 В. Диапазон рабочих токов — 1.5..З мА. Температура окружающей среды от —60 до +70 °С. Оформление — стеклянное, в виде прямоугольной трубки. Долговечность не менее 1000 ч. Масса 35 г.